## Slide 1: Sokkomponensű tömegspektrometriás módszerek fejlesztése – amiről a cikkekben nem beszélnek
Magda Balázs
MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszerközpont
MS Metabolomika Kutatólabor
Tömegspektrometriai Sciex szeminárium, 2017. október 25. Budapest

## Slide 2: Bevezetés
Terápiás Gyógyszerszint Monitorozás, Therapeutic Drug Monitoring (TDM)
Farmakokinetika (ADME), farmakodinámia
Gyógyszer vérszint értékek, személyre szabott terápia
Terápiás tartomány

## Slide 3: Miért fontos?
Azonos dózis, eltérő vérszint. Mi az oka?
”Külső” tényezők: interakciók, táplálék, dohányzás, alkohol, földrajzi környezet, más gyógyszerek
”Belső” tényezők: nem, életkor, testsúly, betegségek
Genetikai tényezők, genetikai polimorfizmus
Szűk terápiás tartomány, toxikus mellékhatások
Immunesszé vs. Tömegspektrometria (LC-MS/MS)

## Slide 4: Az analitika szerepe a betegségek kezelésében
Betegség megjelenése
Kezelés megkezdése
A kezelés beállítása/módosítása
Terápiás gyógyszerszint monitorozás (TDM)
A kezelés optimálása
Orvos
Gyógyszerész/farmakológus
Nővér
Mintavétel
Klinikai mikrobiológus (fertőzések esetén)
Antimikrobás érzékenységvizsgálat
Analitikus/
vegyész
Analitikai módszerfejlesztés
Szoftver a gyógyszeradagolás optimálásához
Gyógyszerész/farmakológus

## Slide 5
Célok
Maximális farmakológiai hatás elérése, a mellékhatások, költségek, gyógyszerterhelés csökkentése, a kezelés minőségének javítása.
Cél: Tömegspektrometriás mennyiségi meghatározás
Megoldandó problémák három területen is jelentkezhetnek:
1. Minta-előkészítés
2. Kromatográfia
3. Tömegspektrometria

## Slide 6
A klinikák szempontjai; Mennyiségi meghatározás
Meddig növelhető az egyszerre meghatározható komponensek száma?
Egy kalibráló oldatból hány vegyületet tudunk meghatározni?
  Nagy koncentrációjú oldatoknál a detektor telítődik vagy az oszlop? Megoldás?
  Ionszupresszió/mátrixhatás?
  Komponensek azonosítása, ha csak egy MRM átmenet van?
3. Tömegspektrometria
A komplex módszerfejlesztés nehézségei

## Slide 7: Meddig növelhető az egyszerre meghatározható komponensek száma?
Egyszerre akár 300, 500 vagy 1000 MRM
De hány vegyületet tudunk ténylegesen egy oldatból meghatározni?
Ionszupresszió, ionerősítés?
Nincs minden vegyületre egyformán jó módszer…kompromisszumok!
Érdemes lehet csoportosítani a vegyületeket különböző szempontok szerint

## Slide 8: Ionszupresszió, mátrixhatás
Parinya Panuwet et al. (2016) Biological Matrix Effects in Quantitative Tandem Mass Spectrometry-Based Analytical Methods: Advancing Biomonitoring, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 46:2, 93-105.

## Slide 9: Gyógyszerek terápiás tartománya
Chart: 
| Risperidone | Everolimus | Atorvastatin | Sirolimus | Tacrolimus | Haloperidol | Dextrometorphan | Paroxetine | Paliperidone | Olanzapine | Clonazepam | Clomipramine | Nifedipin | Duloxetine | Midazolam | Dehidroaripiprazole | Biperiden | Citalopram | Venlafaxine | Quetiapine | Clozapine | Fluoxetin | Aripiprazole
Start | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 44 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150
Duration | 18 | 5 | 147 | 10 | 145 | 165 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 230 | 125 | 90 | 60 | 56 | 50 | 60 | 300 | 400 | 500 | 380 | 350
ng/ml
Chart: 
| Chlorzoxazone | Mycophenolic acid | Lamotrigin | Carbamazepine | Phenacetin | Sulfamethoxazole | Valproic acid | Tolbutamid
Start | 0.02 | 1 | 1 | 2 | 5 | 30 | 40 | 45
Duration | 3.98 | 2.5 | 13 | 6 | 5 | 30 | 60 | 55
µg/ml

## Slide 10: Kalibrációs modell
 | Koncentráció (ng/ml) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
Risperidone | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 
Haloperidol |  | x | x | x | x | x | x | x |  | 
Reduced Haloperidol |  | x | x | x | x | x | x | x |  | 
Dextrometorphan |  | x | x | x | x | x | x |  |  | 
Paroxetine |  | x | x | x | x | x | x |  |  | 
Paliperidone |  |  | x | x | x | x | x |  |  | 
Olanzapine + 1 metabolit |  |  |  | x | x | x | x | x |  | 
Clonazepam |  |  |  | x | x | x | x | x |  | 
Clomipramin |  |  |  | x | x | x | x | x | x | 
Nifedipin |  |  |  | x | x | x | x | x |  | 
Duloxetin |  |  |  | x | x | x | x | x |  | 
Midazolam |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 
Dehidroaripiprazole |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 
Biperiden |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 
Citalopram |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 
Venlafaxine |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x
Quetiapine + 4 metabolit |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x
Clozapine + 2 metabolit |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x
Fluoxetine |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x
Aripiprazole |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x

## Slide 11: A gyógyszerek csoportosításának eredménye
Risperidone
Haloperidol
Reduced haloperidol
Dextrometorphan
Paroxetine
Paliperidone
Olanzapine
2OH-Olanzapine
Clonazepam
Clomipramine
Nifedipin
Duloxetin
Midazolam
Dehidroaripiprazole
Biperiden
Citalopram
Venlafaxine
Quetiapine
7-OH-Quetiapine
Quetiapine-sulfoxide
Clozapine
Clozapine-N-oxide
Norclozapine
Fluoxetine
Aripiprazole
előtte
előtte
utána
utána

## Slide 12
Sample Name | Analyte Peak Area (counts) | Calculated Concentration (ng/mL) | Accuracy (%)
QUE 50 ng/ml | 3,41E+06 | < 0 | N/A
QUE 100 ng/ml | 4,81E+06 | 45,2 | 45,2
QUE 200 ng/ml | 5,60E+06 | 118 | 58,8
QUE 500 ng/ml | 1,18E+07 | 685 | 137
QUE 1000 ng/ml | 1,33E+07 | 821 | 82,1
QUE 50 ng/ml | 3,65E+06 | < 0 | N/A
QUE 100 ng/ml | 5,53E+06 | 111 | 111
QUE 200 ng/ml | 7,15E+06 | 259 | 129
QUE 500 ng/ml | 1,26E+07 | 756 | 151
QUE 1000 ng/ml | 1,43E+07 | 915 | 91,5
QUE 50 ng/ml | 3,67E+06 | < 0 | N/A
QUE 100 ng/ml | 5,40E+06 | 98,9 | 98,9
QUE 200 ng/ml | 6,92E+06 | 238 | 119
QUE 500 ng/ml | 1,29E+07 | 784 | 157
Sample Name | Analyte Peak Area (counts) | Calculated Concentration (ng/mL) | Accuracy (%)
QUE 50 ng/ml | 4,56E+05 | 52,6 | 105
QUE 100 ng/ml | 7,44E+05 | 79,7 | 79,7
QUE 200 ng/ml | 1,09E+06 | 112 | 56,2
QUE 500 ng/ml | 5,53E+06 | 529 | 106
QUE 1000 ng/ml | 1,09E+07 | 1030 | 103
QUE 50 ng/ml | 4,16E+05 | 48,9 | 97,7
QUE 100 ng/ml | 9,47E+05 | 98,7 | 98,7
QUE 200 ng/ml | 1,90E+06 | 189 | 94,3
QUE 500 ng/ml | 5,52E+06 | 528 | 106
QUE 1000 ng/ml | 1,01E+07 | 961 | 96,1
QUE 50 ng/ml | 4,37E+05 | 50,8 | 102
QUE 100 ng/ml | 9,50E+05 | 99 | 99
QUE 200 ng/ml | 1,89E+06 | 188 | 93,8
QUE 500 ng/ml | 5,40E+06 | 517 | 103

## Slide 13: Visszanyerés, ionszupresszió
A fenacetin példáján
(a)
(b)
(c)
(a): tiszta vízben
(b): poszt-extrakciós szérumban
(c): szérumban

## Slide 14: Az ionszupresszió vizsgálata
Hatóanyagot nem tartalmazó mátrix (szérum) hatása a mérendő komponensekre
Tömegspektrométer
HPLC
(hatóanyagot nem tartalmazó szérum)
Fecskendőpumpa
(gyógyszerek standard törzsoldata)
oszlop
T-elágazás

## Slide 15: Az ionszupresszió vizsgálata
10x higítás
4x higítás
2x higítás
Hatóanyagot nem tartalmazó mátrix (szérum) hatása a mérendő komponensekre

## Slide 16: A mátrix jelcsökkentő hatása és a komponensek MRM kromatogramja

## Slide 17: A detektor telítődése
Tolbutamid kalibráció: 2-50 µg/ml
A minta higítása?
Eredeti (optimált) ütközési energiával
Megváltoztatott („rossz”) ütközési energiával

## Slide 18: Komponensek azonosítása
2 MRM átmenet; MRM arány; quantifier, qualifier
Fluoxetine 1
(Quantifier)
Fluoxetine 2
(Qualifier)
Scheduled MRM + IDA-MS/MS
Fluoxetine MS/MS

## Slide 19: Végeredmény
100 ng/ml
A: Víz (10mM ammónium-formiát) B: ACN (0,1% hangyasav)
Oszlop: Hypersil BDS-C18 4,6 × 10 mm (3µm)
Áramlási sebesség: 600µl/perc
64 MRM (Scheduled MRM módszer)
32 komponens

## Slide 20: Összefoglalás
Terápiás gyógyszerszint monitorozás
Immunesszé módszerek kiváltása tömegspektrometriás módszerekkel
Mennyiségi meghatározások szempontjai
Új megközelítések, klinikák szempontjai
Nagy áteresztőképességű, sok komponens mérésére alkalmas módszer kifejlesztése a klinikák számára, ezek alkalmazása éles mintákon.

## Slide 21: Köszönetnyilvánítás
Szabó Pál, Imre Tímea, Márta Zoltán (Műszercentrum, MS Metabolomika Kutatólabor)
Fekete Jenő (BME VBK, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)
Kalapos-Kovács Bernadett, Klebovich Imre (SE, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerészeti Intézet)
Dobi Zoltán (MTA-TTK, SZKI, Organokatalízis Kutatócsoport)
Mészáros Katalin, Patócs Attila (MTA-SE Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport)
Monostory Katalin és csoportja (MTA-TTK, Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Kutatócsoport)

## Slide 22: Köszönöm a figyelmet!